# Acção de Formação:

# Utilização e Organização dos Laboratórios Escolares

Guião de uma Actividade Laboratorial – versão aluno

Professor Responsável - Vítor Teodoro                                Abril a Julho 2010

FÍSICA e QUÍMICA  A – 10º Ano

AL 2.1  - Energia cinética ao longo de um plano inclinado

Questão-problema:

Um carro encontra-se parado no cimo de uma rampa. Acidentalmente, é destravado e começa a descer a rampa. Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

Pretende-se:

- Calcular a velocidade de um carrinho em diferentes pontos ao longo de uma rampa com uma determinada inclinação, quando abandonado na sua parte superior;

- Construir o gráfico que permite relacionar a energia cinética do carrinho em função da sua posição ao longo da rampa;

- Relacionar o trabalho da força resultante aplicada no carrinho ao longo da rampa com a respectiva variação de energia cinética.

Conceitos a explorar:

- velocidade;

- energia cinética;

- força resultante

FUNDAMENTO DO MÉTODO:

O sistema em estudo é um carro que se movimenta ao longo de um plano inclinado, partindo do repouso, por acção do seu peso. Registando-se com uma célula fotoeléctrica com relógio o tempo de passagem de um marcador em várias posições longo da calha pode determinar-se a velocidade nesses pontos da trajectória o que permite calcular as respectivas energias cinéticas. Medindo-se a força resultante que actua no carro é possível calcular-se o trabalho da resultante e comparar-se com a variação da energia cinética sofrida pelo carro.

PROCEDIMENTO:

Com base no procedimento exemplificado fotograficamente elaborar a lista de material necessário.

| 1. |  | Fixar uma calha com régua em dois suportes. |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Inclinar a calha de 5º e verificar a inclinação com um medidor de ângulo colocado no carro. |
| 3. |  | Colocar a célula fotoeléctrica com relógio em diferentes posições ao longo da calha. |
| 4. |  | Medir a massa do carrinho+medidor de ângulo. |
| 5. |  | Colocar o carrinho no bordo mais elevado da calha assim como o medidor de ângulo. Colar um pedaço de cartolina no medidor de ângulo e largar o conjunto. Este ao passar na célula interrompe o feixe e regista o tempo de passagem do marcador. Repete-se o procedimento colocando a célula fotoeléctrica em várias posições ao longo da calha. Registar os valores do tempo. |

REGISTOS DE DADOS:

|  | Balança | Dinamómetro |
| --- | --- | --- |
| Incerteza absoluta de leitura |  |  |
| Largura da bandeirola (cartolina)/cm |  |
| Posições do carrinho /m | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 |
| Massa do carrinho /g |  |
| Tempo de interrupção do feixe /s | t1 | t2 | t3 | t4 |

TRATAMENTO DE DADOS:

A. Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

1. Determinar as distâncias percorridas pelo carro.

| medidas das distâncias (cm) |
| --- |
| d1 | d2 | d3 | d4 |

2. Determinar a velocidade do carrinho nas diferentes posições.

Esta é calculada dividindo a largura do pedaço de cartolina pelo intervalo de tempo registado pela célula quando na posição em estudo.

Esta velocidade média corresponde à velocidade instantânea que o carro possui quando passa nas referidas posições.

| velocidade |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Determinar a energia cinética do carrinho para as diferentes posições.

| energia cinética |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Com recurso à calculadora gráfica, visualizar o gráfico Ec = f (d), traçando-o no papel milimétrico. Registar os valores necessários ao gráfico numa tabela.

| PONTOS | d (m) | Ecinética (J) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

5. Estabelecer, por regressão, a equação da linha que melhor se ajusta aos valores experimentais, substituindo as variáveis y e x pelas grandezas em estudo.

6. Referir o significado físico das constantes que figuram na equação determinada em 5.

7. Com base no traçado gráfico responder à questão enunciada:

Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

B. Como se relaciona o trabalho da resultante das forças aplicadas no carrinho no deslocamento de A a C com a respectiva variação de energia cinética?

1. Com base na equação da recta, calcular o trabalho realizado pela resultante das forças aplicadas no sistema no deslocamento da posição inicial até à final (x0 a x4).

2. Calcular a variação de energia cinética do carrinho no deslocamento atrás referido.

3. Com base nos cálculos anteriores, estabelecer conclusões, respondendo à questão colocada em B.

Informação:

Para tal considere que com o método/instrumentos de medida utilizados um desvio inferior a 10% nos resultados obtidos é aceitável)

Desvio percentual = %

FIM

# Acção de Formação:

# Utilização e Organização dos Laboratórios Escolares

Guião de uma Actividade Laboratorial – versão professor

AL 2.1  - Energia cinética ao longo de um plano inclinado

Questão-problema:

Um carro encontra-se parado no cimo de uma rampa. Acidentalmente, é destravado e começa a descer a rampa. Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

Pretende-se:

1. Calcular a velocidade de um carrinho em diferentes pontos ao longo de uma rampa com uma determinada inclinação, quando abandonado na sua parte superior;

2. Construir o gráfico que permite relacionar a energia cinética do carrinho em função da sua posição ao longo da rampa;

3. Relacionar o trabalho da força resultante aplicada no carrinho ao longo da rampa com a respectiva variação de energia cinética.

Conceitos a explorar:

| Conceitos | Descrição |
| --- | --- |
| velocidade | Variação da posição do corpo por intervalo de tempo |
| energia cinética | Energia relacionada com a massa e a velocidade dada por 1/2 mv2 |
| força resultante | Soma vectorial de todas as forças que actuam no sistema. |

FUNDAMENTO DO MÉTODO:

O sistema em estudo é um carro que se movimenta ao longo de um plano inclinado, partindo do repouso, por acção do seu peso. Registando-se com uma célula fotoeléctrica com relógio o tempo de passagem de um marcador em várias posições longo da calha pode determinar-se a velocidade nesses pontos da trajectória o que permite calcular as respectivas energias cinéticas. Medindo-se a força resultante que actua no carro é possível calcular-se o trabalho da resultante e comparar-se com a variação da energia cinética sofrida pelo carro.

LISTA DE MATERIAL:

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Balança | 1 |
| Calha | 1 |
| Carro | 1 |
| Célula fotoeléctrica | 1 |
| Suportes | 2 |
| Transferidor | 1 |

REGISTOS DE DADOS:

|  | Balança | Dinamómetro |
| --- | --- | --- |
| Incerteza absoluta de leitura | 0,01 g | 0,01 N |
| Largura da bandeirola (cartolina)/cm | 0,95 |
| Posições do carrinho /m | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 |
|  | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 0,85 | 1,20 |
| Massa do carrinho /g | 149,43 |
| Tempo de interrupção do feixe /s | t1 | t2 | t3 | t4 |
|  | 0,015 | 0,012 | 0,010 | 0,008 |

TRATAMENTO DE DADOS:

A. Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

1. Determinar as distâncias percorridas pelo carro.

| medidas das distâncias (cm) |
| --- |
| d1 | d2 | d3 | d4 |
| 0,40 | 0,60 | 0,85 | 1,20 |

2. Determinar a velocidade do carrinho nas diferentes posições.

Esta é calculada dividindo a largura do pedaço de cartolina pelo intervalo de tempo registado pela célula quando na posição em estudo. Esta velocidade média não é mais do que a velocidade instantânea que o carro possui quando passa nas referidas posições.

| velocidade |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,95x10-2/0,015= 0,63 | 0,95x10-2/0,012= 0,79 | 0,95x10-2/0,010= 0,95 | 0,95x10-2/0,008= 1,19 |

3. Determinar a energia cinética do carrinho para as diferentes posições.

| Energia cinética |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,030 | 0,047 | 0,067 | 0,106 |

4.  Com recurso à calculadora gráfica, visualizar o gráfico Ec = f (d), traçando-o no papel milimétrico. Registar os valores necessários ao gráfico numa tabela.

| PONTOS | d (m) | Ecinética (J) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,40 | 0,030 |  |  |
| 2 | 0,60 | 0,047 |  |  |
| 3 | 0,85 | 0,067 |  |  |
| 4 | 1,20 | 0,106 |  |  |

5. Estabelecer, por regressão, a equação da linha que melhor se ajusta aos valores experimentais, substituindo as variáveis y e x pelas grandezas em estudo.

Ec = 0,0945 d – 0,0096

6. Referir o significado físico das constantes que figuram na equação determinada em 5.

- 0,0945 – valor da força resultante que actua no carro (declive da recta);

- 0,0096 – Ec quando d=0 m (nestas condições o valor é praticamente nulo), logo poder-se –à escrever  Ec = 0,0945 d

7. Com base no traçado gráfico responder à questão enunciada:

Como se relaciona a energia cinética do carro com a distância percorrida ao longo da rampa?

A energia cinética é directamente proporcional à distância percorrida.

B. Como se relaciona o trabalho da resultante das forças aplicadas no carrinho no deslocamento de A a C com a respectiva variação de energia cinética?

1. Com base na equação da recta, calcular o trabalho realizado pela resultante das forças aplicadas no sistema no deslocamento da posição inicial até à final (x0 a x4).

W= Fr x d4 x cos α     W= 0,0945 x 1,20 x cos 0º      W = 0,113 J

2. a variação de energia cinética do carrinho no deslocamento atrás referido.

ΔEc = Ecf – Eci = 0,106 J

3. Com base nos cálculos anteriores, deverá estabelecer conclusões, respondendo à questão colocada em B.

Nestas condições poder-se-à afirmar que WFr = ΔEc, dado que o desvio percentual é de 6,2%, encontra-se dentro dos limites aceitáveis.

Informação:

Para tal considere que com o método/instrumentos de medida utilizados um desvio inferior a 10% nos resultados obtidos é aceitável)

Desvio percentual = %

FIM