Física 10ºano

AL 1.2 -  ENERGIA ELÉCTRICA FORNECIDA POR UM PAINEL FOTOVOLTAICO

Questão problema

- Pretende-se instalar painéis fotovoltaicos de modo a produzir a energia eléctrica necessária ao funcionamento de um conjunto de electrodomésticos. Como proceder para que o rendimento seja máximo?

Objectivos de aprendizagem

- Construir a curva característica de um painel fotovoltaíco

- Determinar a potência eléctrica fornecida pelo painel fotovoltaico.

- Verificar que há uma resistência exterior que optimiza o rendimento de um painel fotovoltaico.

- Explicar que para dimensionar um sistema de conversão fotovoltaico, é necessário ter em conta a potência média solar recebida por unidade de superfície terrestre durante o dia (ou número médio de horas de luz solar por dia, e a potência a debitar.

Introdução

O painel fotovoltaico é um dispositivo constituído por células solares utilizado para converter energia solar em electricidade. A conversão directa da energia solar em corrente eléctrica é realizada nas células solares através do efeito fotoeléctrico. A radiação incidente (como se sabe das aulas de Química) tem de possuir uma energia superior à energia de ionização do material, o que gera fotoelectrões.

Nesta actividade vamos simular uma instalação solar fotovoltaica e testar a sua eficiência. O painel fotovoltaico é um módulo fotovoltaico e os diferentes electrodomésticos são simulados por um valor de resistência eléctrica que fazemos variar. Para averiguar a eficiência do sistema fotovoltaico necessitamos de medir apenas duas grandezas – a diferença de potencial (U) e a Intensidade da corrente (I).

Com aquelas duas grandezas podemos traçar o gráfico de I vs U que corresponde à curva característica de um painel fotovoltaico, esta tem uma forma semelhante à da figura seguinte. Este gráfico é uma informação importante do painel e encontra-se afixado na parte posterior do painel.

Com as mesmas grandezas é, ainda, possível calcular a resistência eléctrica  e a potência (P=U.I). Com o auxílio de um programa de cálculo adequado, como por exemplo o Excel, podemos obter rapidamente resultados numéricos e gráficos poupando muito do tempo necessário para a interpretação dos resultados e resposta às questões que se encontram mais à frente.

Neste trabalho vais trabalhar com resistências de carvão, que podes já conhecer da frequência do ensino básico. Nesses elementos o valor da resistência é indicado por um código de cores que se encontra na figura abaixo

| Côr | 1ª e 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Faixa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1º e 2º Número directo | Factor multiplicador | Tolerância | % |
| Prata |  | 0.01 |  | +/- 10 |
| Ouro |  | 0.1 |  | +/- 5 |
| Preto | 0 | x 1 | Sem cor | +/- 20 |
| Castanho | 1 | x 10 | Prateado | +/- 1 |
| Vermelho | 2 | x 100 | Dourado | +/- 2 |
| Laranja | 3 | x 1,000 |  | +/- 3 |
| Amarelo | 4 | x 10,000 |  | +/- 4 |
| Verde | 5 | x 100,000 |  |  |
| Azul | 6 | x 1,000,000 |  |  |
| Violeta | 7 |  |  |  |
| Cinzento | 8 | x 0.1 |  |  |
| Branco | 9 | x 0.01 |  |  |

Material por grupo

- 1 painel fotovoltaico

- 1 reóstato

- Resistências de carvão

- 1 amperímetro

- 1 voltímetro

- 1 candeeiro com  lâmpada de incandescência

- Fios de Ligação

Procedimento Experimental

Para obteres as medições necessárias à realização desta actividade deves efectuar uma montagem semelhante à da figura acima. Deverás ter cerca de 40 pares de valores, pelo que, deves construir tabelas de registo a contar com esse número de medições.

- Fixa o painel fotovoltaico à mesa com fita-cola de modo a evitar que ele se mova durante o registo de valores.

- Vire o painel solar frontalmente para a lâmpada de incandescência, a uma distância de aproximadamente 20 cm e acende a lâmpada.

- Efectua a montagem do circuito constituído pelo painel, pelo multímetro (na função amperímetro) e pelo reóstato.

- Liga o multímetro (na função voltímetro) aos terminais do reóstato.

- Desloca o cursor do reóstato para a posição mais perto dos terminais (será nessa posição que o reóstato tem menor resistência). Regista os valores da Intensidade da corrente e da diferença de potencial.

- Afasta o cursor do reóstato da primeira posição e, a cada nova posição, regista os valores da intensidade da corrente e da diferença de potencial. Deves obter pelo menos vinte pares de valores.

- A resistência do reóstato tem um máximo de 100 Ω (Ohm). Para efectuares medições com valores superiores utilizas resistência de carvão. Para isso desligas os fios condutores do reóstato e ligas às duas extremidades dois fios com crocodilos.

- Liga os fios crocodilos aos terminais de cada resistência e regista os valores de I e de U.

- Determina a força electromotriz do gerador (ε), ligando directamente os pólos do painel fotovoltaico ao voltímetro..

- Determina a intensidade da corrente máxima (Imax) ligando agora o amperímetro directamente aos terminais do painel fotovoltaico.

- Desliga a lâmpada e os dois multímetros.

Tratamento de Registos

- Coloca todos os valores registados em duas colunas do Excel. Verifica se os valores da intensidade da corrente estão expressos em Ampere e se os da diferença de potencial estão expressos em Volt, se não, efectua as reduções necessárias.

- Com auxílio do Excel constrói uma terceira coluna com a resistência em cada ensaio.

- Com o auxílio do mesmo programa constrói a quarta coluna com a potência em cada ensaio.

- Constrói o gráfico de I vs U (curva característica do painel)

- Constrói o gráfico de P vs R.

Cálculos

- Analisa as tabelas de P vs R (ou o gráfico) e regista o valor da resistência quando a potência é máxima.

- Com os valores registados nos pontos 9 e 10 calcula a potência do gerador (Pg = ε.Imáx.)

- Calcula o rendimento máximo do gerador.

Questões

- O rendimento de um painel fotovoltaico é independente dos electrodomésticos que lhe são ligados? Justifica com base nos resultados experimentais.

- Pretende-se suprir todos os consumos de electricidade a partir de energia fotovoltaíca, numa casa de habitação situada num local onde a potência diária solar média é de 380 W/m2. Calcula a área necessária para uma associação de painéis fotovoltaicos iguais aos usados no trabalho experimental, considerando, por exemplo, que o consumo total de energia pelos electrodomésticos, ao longo das 24 horas, é 3,8 x108 J e que o débito da potência requerida tem o rendimento máximo calculado no trabalho experimental.

- Faz uma pesquisa na Internet sobre as vantagens e desvantagens de painéis solares como geradores de corrente eléctrica.