Determinação da Densidade Relativa de um Líquido

Objectivo

O objectivo deste trabalho era medir a densidade relativa de um líquido por picnometria e determinar a massa volúmica desse mesmo líquido por areometria.

Fundamento Teórico

Para calcular a massa de líquido, foi utilizada a fórmula que nos diz que a massa de líquido é igual à massa do picnómetro cheio com o líquido a subtrair pela massa do picnómetro.

Para determinar a massa de água, foi usada a fórmula que nos diz que a massa de água é igual à massa do picnómetro cheio com água a subtrair pela massa do picnómetro.

Para estabelecer a densidade relativa do líquido, usamos a fórmula que nos diz que a densidade relativa é igual à massa de líquido a dividir pela massa de água.

A densidade relativa determina-se em relação à acetona.

Para efectuar a correcção da temperatura e, assim, determinar a densidade do líquido à temperatura em relação à água à temperatura ambiente (neste caso, 24,4ºC), foi empregue a fórmula que nos diz que a densidade do líquido à temperatura em relação à água é igual à densidade do líquido vezes a densidade da água à temperatura ambiente.

Protocolo Experimental

Material

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Regras de segurança e equipamentos de protecção pessoal















Procedimento por picnometria

1– Medir a massa do picnómetro, m1. Registar o valor.

2– Encher o picnómetro com acetona. Evitar a formação de bolhas.

3- Acertar o nível do líquido, no colo do picnómetro utilizando papel absorvente.

4- Medir a massa do picnómetro cheio de acetona, m2. Registar o valor.

5- Repetir os passos 2 e 3 utilizando água.

6- Medir a massa do picnómetro cheio com água, m3. Registar o valor.

7- Medir a temperatura, t, da água.

Procedimento por areometria

1- Colocar acetona numa proveta de 250 cm3

2- Mergulhar o densímetro no líquido, de modo que não toque no fundo ou nas paredes da proveta.

3- Ler o valor da massa volúmica do líquido na superfície de afloramento (no contacto entre superfície do líquido e o densímetro); registar o valor.

Esquema de Montagem

Fig. 1

Medir a massa do picnómetro cheio com acetona

Fig. 2

Medir a massa do picnómetro cheio com água

Fig.3

Medir a temperatura da água

Fig.4

Determinar a massa volúmica da acetona

Registo de Dados

| Massa do picnómetro | m1 |  |
| --- | --- | --- |
| Massa do picnómetro com acetona | m2 |  |
| Massa do picnómetro com água destilada | m3 |  |
| Temperatura da água | t |  |
| Massa volúmica da acetona por areometria |  |  |

Tratamento de Dados

 Calcular a massa de líquido, mA = m2 – m1 , e a massa de água, mB = m3 – m1 .

mA = m2 – m1                                     mB = m3 – m1

mA =                                        mB =

mA =                                        mB =

 Calcular a densidade do líquido, d’, em relação à água à temperatura t : d’ = mA/mB

d’ = mA/mB

d’ =

d’ =

 Efectuar a correcção da temperatura, d = d’ x dH2O,  em que d’ é a densidade do material à temperatura a que se realiza a medição, e dH2O a densidade da água à mesma temperatura (verificar numa tabela de densidades relativas da água a diferentes temperaturas)

d = d’ x dH2O

d =

Conclusão

Discussão

Bibliografia

  Diciopédia 2003

  Queirós, M.A.; Simões, M.O.; Simões, T.S. (2007). Química em Contexto – Física e Química A | Química, 10º ou 11º ano (ano 1). Porto Editora.

  Folhas – Actividades Laboratoriais