ACTIVIDADE LABORATORIAL – Física 11º ano

SALTO PARA A PISCINA

O que se pretende:

Projectar um escorrega para um parque aquático, de um, de modo que os utentes possam cair em segurança numa determinada zona da piscina. (O escorrega termina num troço horizontal que se encontra a uma altura apreciável da superfície da água).

1 - Verificar significados

Escrever breves descrições dos seguintes termos:

| Termo | Breve descrição |
| --- | --- |
| Posição |  |
| Velocidade |  |
| Aceleração |  |
| Força |  |
| Alcance |  |
| Energia mecânica |  |
| Energia cinética |  |
| Energia potencial gravítica |  |

2 - Para simular o salto para a piscina, vamos largar uma esfera do cimo de uma calha, com a mesma forma do escorrega, montada em cima de uma mesa, com está representado na figura 1.

Antes de iniciar o trabalho laboratorial responde às seguintes questões:

  - Identifica o tipo de trajectória que o corpo vai ter durante a sua queda (desde o instante em que abandona a calha até chegar ao solo).

  - Identifica a (s) força (s) que actua (m) sobre o corpo, durante a sua queda.

  - Identifica o tipo de movimento que o corpo tem: (Justifica a resposta)

- Na horizontal.

- Na vertical.

  - Escreve as equações do movimento de queda do corpo.

  - Para responder à questão problema, utiliza uma montagem idêntica à da figura 1.

3 - Procedimento

3.1. Faz uma lista de material a utilizar nesta actividade, atendendo à montagem representada na figura 1.

3.2. Lista de material:

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |

Tabela 1

3.3. Com o material de que dispões, faz a montagem representada na figura 1.

3.4. Antes de iniciar os ensaios:

- Marca na calha 4 pontos, usando um marcador.

- Verifica que a posição em que se encontra o digitímetro permite medir o tempo de passagem da esfera quando abandona a calha.

- Lança a esfera para verificar que percorre as duas calhas sem ressaltar. (Se for necessário coloca um pouco de plasticina na junção das calhas.)

Atenção:

a) Para minimizar os erros experimentais, deves efectuar sempre três medições.

b) Após cada medição do intervalo de tempo que a esfera demora a passar na célula fotoeléctrica, não te esqueças de colocar o contador a zero.

3.5. Mede o diâmetro da esfera e regista-o na tabela 2.

3.6. Determina a vertical usando um fio-de-prumo. Marca a posição da extremidade inferior do fio no chão da sala.

3.7. Mede a altura de lançamento da esfera e regista-a na tabela 2.

3.8. Abandona a esfera de uma das posições marcadas na calha e coloca na zona onde caiu uma folha de papel branco e sobre esta, uma folha de papel químico.

3.9. Liga o digitímetro.

3.10. Abandona a esfera da mesma posição.

3.11. Lê e regista na tabela 3, o intervalo de tempo que a esfera demora a passar na célula fotoeléctrica.

3.12. – Mede o alcance atingido pela esfera e regista-o na tabela 3.

3.13. – Repete o procedimento descrito nos pontos 3.8. a 3.12. para as restantes posições.

4 - Registo de resultados

Regista todos os resultados obtidos nas medições nas tabelas 2 e 3. Calcula o valor mais provável de cada grandeza (média dos valores medidos)

|  | Medições | Valor mais provável |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro da esfera (D) /m |  |  |  |  |
| Altura de lançamento da esfera (h) /m |  |  |  |  |

Tabela 2

| Posição | Intervalo de tempo (s) | Alcance (m) |
| --- | --- | --- |
|  | Medições | Valor mais provável | Medições | Valor mais provável |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*hA > hB> hC > hD )

Tabela 3

5 - Cálculos

Com base nos registos efectuados, calcula a velocidade da esfera à saída da calha (velocidade inicial, V0x), para cada uma das posições.

Regista os valores obtidos na tabela 4, bem como o alcance medido (retirado da tabela 3).

| Posição | Alcance /m | Velocidade inicial (V0x) /ms-1 |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |

Tabela 4

6 - Discussão de resultados

6.1. Traça o gráfico do alcance em função da velocidade inicial, usando a calculadora gráfica e regista o valor do declive.

6.2. A partir das equações do movimento da esfera deduz a expressão que permite calcular o alcance em função da velocidade inicial, da aceleração da gravidade e da altura.

6.3. Compara o declive da recta (valor experimental) com o valor da constante (valor teórico).

7 – Conclusões (Questões pós-laboratoriais)

7.1. Qual é a relação entre o alcance atingido pela esfera e o valor da velocidade de lançamento?

  - Para cada um dos valores de v0x, calcula o respectivo tempo de queda. Que conclusão se pode tirar dos resultados obtidos?

  - Se substituíres a esfera por outra de maior massa e a abandonares da calha nas mesmas condições, o valor do alcance atingido será maior, menor ou igual ao que foi atingido pela primeira esfera? Justifica.

  - A partir dos resultados obtidos nesta actividade, apresenta esquematicamente o projecto de um escorrega para uma piscina de um parque aquático.

Sugestões de avaliação

  - Avaliação desempenho dos alunos no trabalho laboratorial a partir do preenchimento de uma grelha de observação.

  - Avaliação do relatório feito pelos alunos na aula.

# Text boxes

Figura 1