Rochas Sedimentares

Resultam da acumulação de materiais resultantes de outras rochas, em desagregação química e física

Materiais que estão na origem das Rochas Sedimentares

Sedimentos

Três tipos de Sedimentos:

- Sedimentos detríticos ou clásticos

- Sedimentos de origem química

- Sedimentos biogénico

A sua formação ocorre em quatro fases:

- Erosão

- Transporte

- Sedimentação

- Diagénese

Erosão

As rochas que se encontram expostas à superfície terrestre estão muitas vezes em desequilíbrio com o meio             foram formadas em condições muito diferentes daquelas a que presentemente estão sujeitas

Agentes erosivos – água, vento, seres vivos, gelo – alteram ao longo do tempo as várias rochas que a eles são expostas

Consequência

As rochas vão sendo desgastadas e os materiais resultantes são removidos

Erosão

A alteração das rochas pode manifestar-se de duas maneiras:

- Acção física

- Acção química

Fragmentos + Minerais resultantes das alterações físicas e químicas da rocha                    Detritos ou Clastos

Transporte e Sedimentação

Os produtos que resultam da alteração das rochas são transportados (pela água e pelo vento) para regiões por vezes distantes do local de origem.

A duração do transporte depende:

- Peso dos detritos

- Velocidade do agente transportador

Durante o transporte os materiais continuam a ser erodidos e alterados

Detritos acabam por se depositar devido ao seu próprio peso – Sedimentação

Originam-se camadas sucessivas e sobrepostas – Estratos

Diagénese

Devido à compressão provocada pelo peso dos materiais que se encontram nas camadas superiores

Os sedimentos tornam-se mais compactos e expulsam a água contida entre si

Podem ser depositados entre os materiais substâncias que os vão ligar – Cimento

Sedimentos inicialmente desagregados              Rochas coerentes

Três grupos de Rochas Sedimentares:

- Rochas Sedimentares detríticas:

- areias e arenitos

- argilas

- Rochas Sedimentares de origem química:

- calcário

- sal-gema

- Rochas Sedimentares biogénicas:

- calcário conquífero

- carvão

- petróleo e gás natural